## Slide 1: Задание за проектиране на автомобилна електроника
Електрически машини и задвижване (семестър VII)
Стандарти при проектирането и производството на автомобилна електроника (семестър VIII)

## Slide 2: Тема и цел на разработката: Управление на автомобилно огледало
Основни цел:
Управление на движението на автомобилно огледало
  Задаване на точна позиция при стартиране
  Диагностика при повреда на системата
Допълнителни цели:
Управление на подгрев на автомобилно огледалото
  Управление на мощността на подгрева / температура?
Управление на мигач
  Управление на интензитета
  Управление на продължителността на интервала за осветеност

## Slide 3: Задачи при изпълнение на проекта
Задачи:
ЕТАП I (Семестър VII, дисциплина ЕМЗ)
Организация на проекта и разпределяне на задачите в колектива
Конструкция на хардуер
  Създаване на схемно решение за управление на огледалото;
  Създаване на схемно решение за обратни връзки от огледалото (позиция, ток);
Създаване на софтуерна архитектура
  Конфигуриране на използвания микроконтролер (ST, използвайки HAL библиотеки)
  Създаване на алгоритъм за управление на огледалото
  Създаване на диагностика на системата и възможност за връзка с PC
ЕТАП II (Семестър VIII, дисциплина СППАЕ)
Създаване на тестове на разработения прототип, отговарящи на основните автомобилни стандарти
Създаване на документация на проекта , отговарящи на основните автомобилни стандарти

## Slide 4: Резултати от изпълнението на целите
Текущият проект има за цел:
  Утвърждаване и развитие на вече придобити теоретични знания чрез практически упражнения върху реален електронен модул
  Развитие на уменията за работа в екип
  Развитие на умения за изготвяне на техническа документация при проектирането на автомобилна електроника
  Запознаване с основните стандарти при проектирането на автомобилна електроника
Избраната развойна среда има за цел да осигури:
  Достъпна/Свободна графична среда за разработка
  Безплатен компилатор
  Интегриран debug интерфейс
  Общодостъпна информация (примери и микро програми), които могат да служат като основа при изграждане на комплексен проект
Запознанството с реален актуатор - огледало
Работа със среда за контрол на версиите - GitHub

## Slide 5: Екип за изпълнение на заданието
За реализиране на проекта студентите следва да се разделят на групи от по 3- 4 човека, като проекта трябва да се раздели архитектурно на индивидуални модули за всеки член от екипа.
Всеки екип трябва да номинира:
  Ръководител – отговорен за планирането на проекта и архитектурата
  Хардуерен проектант – отговорен за хардуера и за връзката между софтуера и хардуера и документацията за хардуера
  Софтуер разработчик – отговорен за софтуера, имплементацията на кода ТБД.
  Интегратор – отговорен да извършва интегриране на отделните модули и цялостен тест за съвместимост спрямо заданието, отговорен за поддържане на CI/CD среда.

## Slide 6: Конкретни задачи за изпълнение
Управление на огледало със следене на позицията му, репортуване на позицията, задаване на позицията и четене на съответната грешка през UART (Virtual COM)
  Управление на огледалото:
    Използване на PWM за управление на огедалото по Х и У позиция – чрез бутони
    Следене на позицията на огедалото чрез обратните връзки – през ADC
    Следене на тока на огледалото
    Синхронно четене на обратното връзка
  Възможности за дистанционно управление и диагностика
    Задаване на позицията на огледалото през UART
    Диагностика през UART – Електрическа или логическа
    Бонус – Имплементиране на основни изисквания за Cyber Security при обмена на данни
  Памет на огледалото
    Запомняне на няколко позиции в NVM памет и възможност за възстановяване на съответната позиция – отклонение +/- 10 единици
      За запомняне да се проектира подход за запис на позицията (задържане на копче за х време, задържане нагоре и надолу за х време)
      Максимум до 3 позиции
    Диагностициране на сензорите – късо към маса/захранване, отворена верига
  Подгрев на огледалото
    Да се проектира хардуер, който да може да управлява подгрева на огледалото
    Хардуерът да има възможност за диагностика при отворена верига икъсо към маса/захранване
  Или
  Мигач – управление на мигач с PWM(мигане и контролиране на силата на светене)
    Управление на интензитета на светене на мигача
    Управление на времето мигане

## Slide 7: Протокол за диагностика
Интерфейс с компютър
  При свързване към компютър през USB порт устройството да се разпознава като CDC (виртуален COM порт) и да изпраща през една секунда
YYYY,XXXX,ERROR_CNT,ERR_0,ERR_1,ERR_2,….,ERR_N, CRC(opt), CRLF
където:
YYYY – Y Позицията на огледалото в ADC единици
XXXX – X Позицията на огледалото в ADC единици
ERROR_CNT– брой на грешки
ERR_0,ERR_N – Грешките който са вдигнати
CRLF – Carriage Return, Line Feed (0x0D,0x0A)
Пример: 2599, 2300, 3 , S2VBAT_X, OL_Y, OL_Y_SENS CRLF
Бонус – CRC на данните + HASH 4byte
При изпращане на команда компютърът трябва да изпрати съответния формат за управлението на огледалото:
MIR, YYYY,XXXX, CRC,CRLF
 YYYY – Y Позицията на огледалото в ADC единици
 XXXX – X Позицията на огледалото в ADC единици
Бонус – CRC на данните да се разпознава дали е валидно от системата + HASH 4byte
При изпращане на команда компютърът трябва да изпрати съответния формат за управлението на мигача:
TURNINDC, PWM ,T_ON, T_OFF, CRC,ACNT,CRLF
 PWM – силата на светене – от 0 до 100
 T_ON – Времето на включено състояние - 0 – 1000 – в милисекунди
 T_OFF – Времето на изключено състояние 0 – 1000 – в милисекунди
Бонус – CRC на данните да се разпознава дали е валидно или не от системата,
Бонус 2 – ACNT - alive counter

## Slide 8: Критерии за оценяване I
На основа на свършената групова работа:
  Успешно реализирани задачи от упражнения – (3т)
  Начална документация:
    Ръководство на потребителя – трябва да описва всички планирани функции на устройството, изглед, интерфейси – (10т)
    Архитектурен дизайн – трябва да описва отделните софтуерни модули на устройството, както и да дефинира интерфейсите между тях – (5т)
    Харудерен дизайн – трябва да описва отделните хардуерни модули в устройството, както и да връзките между тях и интерфейсите между хардуера и софтуера – (5т)
    Планиране на проекта – общи правила за работа, разпределение на задачите и график за изпълнението им, комуникационен план на екипа (5т)
  Финална документация:
    Финална версия на ръководство на потребителя и архитектурния дизайн, отразяващи направени промени и допълнения (10т при разлика по малка от 25% спрямо началната документация или 5т при по голяма разлика)
    Работещ “hex” файл отразяващ пълната функционалност – (5т)
    Принципна схема на устройсвото и дефинирани интерфейси между хардуер и софтуер (документало) (5т)
  Демонстрация на работещ образец – за целта ръководителя на екипа зарежда предоставеният hex файл и демонстрира устройството в пълната му функционалност (15т)
  Демонстрация на реализирана допълнителна функционалност – (5т)

## Slide 9: Критерии за оценяване II
На основа на свършена индивидуална работа:
  Успешно реализирани допълнителни домашни задачи от упражнения – (6т)
  Документация на софтуерени и хардуерни модули:
    За софтуера
      Детайлен дизайн – спецификация на модула, алгоритми, описание на интерфейси (10т)
      Сорс код – оценява се за структурираност, тест пригодност, четимост и ефективност (10т)
      Тестова спецификация и тестови резултати (6т)
    За Хардуер
      Принципна схема
      Избор на компоненти и елементи
      Създаване на библиотека с използваните елементи
  Индивидуална защита на изходна документация и изпълним код (30%.)
    Всеки от екипа защитава и презентира модула за който е отговорен.

## Slide 10: График на предаване
Тoчният ден и час следва да се уточнят до 10.10.2025 г.
Всички документи трябва да са в pdf формат, архивирани в zip/7zip файл със следното име:
  За общи документи TU_АЕ_EMBEDSYS_PRJ1_GRNo[номер на група]
  За индивидуални документи TU_АЕ_EMBEDSYS_PRJ1_GRNo[номер нагрупа]_FNo[факултетен номер]
  Създаване на Tag в GitHub репозитори
  Документация под формата на wiki страница в GitHub - бонус
Работен Продукт | Седмица от семестъра | Намаление при закъснение
x.X | Трета седмица | 20%
x.X | Четвърта седмица | 20%
x.X | Пета седмица | 20%
x.X | Седма седмица | 20%
x.X | Десета седмица | 20%
x.X | 13 седмица | 20%
x.X | 14 седмица | 20%

## Slide 11: Скала за оценяване
Toчки | Оценка
>80 | 6
70 | 5
55 | 4
45 | 3
<45 | 2

## Slide 12: Структура на проекта
 Семинарни упражнения – 3 [според програмата]
 Локация – Технически университет София
 Упражнението ще се състои от уводна част, задача(и) за решаване по
време на самото упражнение и допълнителна задача за домашна (индивидуална) работа
 Консултации – веднъж на две седмици в периода от х-та до х-та седмица на семестъра
(* точните дати и време следва да се уточнят до втора седмица от започване на семестъра)